Kepler Sternwarte

Startvorbereitungen

Kuppel öffnen

Keybox-Schlüssel in 3. Lade v. oben, Frontseite

Schlüssel für Okularkasten #5

Hauptschalter neben Sicherungskasten einschalten

(für Netzteil AstroPhysics und Computernetz)

Computer ggf. ein - Aufruf The Sky unter User ??

Okulardeckel entfernen - Ablage im Okularschrank

Okularauszüge entsichern (Starfire und ggf. Zeiss)

Okularbrennweiten checken

(normal Winkelprisma mit 40 mm im C14, 25 mm in Starfire, gibt V =  98x bzw. 65x)

Netzteil am Drehschalter auf  'Ein'

Handbox:	Location Auswahl 1  ( Goto

Auswahl 3 (Resume from Park)

Prüfen, ob Geschwindigkeit 600  (Menü - Taste 6)

Teleskope horizontal stellen - Frontdeckel entfernen - mit Front nach oben ablegen

Handbox:	Objects - Stars - Altair / Arcturus / Vega / Beteigeuze je nach Jahreszeit.

Falls Stern nicht korrekt angefahren wird, dies manuell ausführen  (ggf. mit Rotpunkt-Sucher)

Stern zentrieren (sinnvoll:  vorher per Menu -  Taste 6 Geschwindigkeit auf 64 statt 600)

Objects erneut - steht noch auf gleichem Objekt - nach rechts (>)

Auswahl 1 - Sync;   GoTo

Für Sync zwischendurch, während ein Stern (evt. auch Objekt) zentriert ist:

Objects (Taste1) - Stars (Taste 5) - Stern wählen - Taste > (next) - Auswahl 1 (Sync)

Entsprechend auch verfahren, wenn für Reset kurz ein / ausgeschaltet wird, während der  Startprozedur erscheint eine entsprechende Sync-Möglichkeit

Shutdown:

Kuppel schließen - Richtung Südwest stellen

Frontdeckel auf C14, Starfire etc. leicht aufsetzen, nicht stark pressen

Montierung  Gegenstange auf 4:00, Deklination 10° oder Äquator

Netzteil Drehschalter aus

Zenitprismen mit Standardokularen einsetzen - Deckel aufsetzen

Starfire: 25 mm Widefield Erfle  008-0035-0018

C-14:     40 mm Widefield Erfle  007-0017-0047

Okularauszüge eindrehen, leicht sichern

Okularkasten aufräumen

Okularkasten abschließen - Schlüssel in Keybox

Licht am Okularkasten aus

Sucher-LED-Punkt ausschalten

Deckel auf Sucher

Computer herunterfahren - aus

Hauptschalter aus - Stellung Außensicherungen auf aus (prüfen).

Rotlicht (Eingang links) aus